## Slide 1
Tipp 4: die Verbindung Location-Thing-Datastream-Observation reicht (fast) immer
Tipp 5: es gibt 4 Datentypen  …. aber mit Beispielen geht das auch 

## Slide 2
Praktischer Teil 1: erstelle eine Karte aller Sensoren – thematisch aufgeteilt
https://iot.hamburg.de/v1.1/ als SensorThings eintragen
Aufklappen und Orte – Punkte auswählen
Karte ist fertig ….. Was ist drin
Mit F6 die Attributtabelle öffnen
In der Regel steht (nur) im Feld name oder description was brauchbares drin
Durch scrollen/sortieren einen Überblick verschaffen (Profis: Werkzeug „Statistik nach Kategorie“)
Ein guter Start ist es, mit den ersten Zeichen zu starten, also kategorisierte Darstellung nach left(“name“,10)
Siehe auch Wiki-Dokumentation : die erste Karte "alle Sensoren"

## Slide 3
Praktischer Teil 2: erstelle eine Karte mit einer Sensor-Kategorie und allen Things
https://iot.hamburg.de/v1.1/ über Layer - Datenquellenverwaltung - SensorThings - "Hamburg„ öffnen
Orte (als Entity-Typ) und Punkt (als Geometrietyp) auswählen und hinzufügen = alle Orte
Filter für die Einschränkung befüllen
  substringof('kehrsz',name) filtert alle Objekte, die die Zeichenkette kehrsz im Attribut name enthalten
  startswith(name,'Verkehrs') filtert alle Objekte, die mit der Zeichenkette Verkehrs im Attribut name beginnen
  name eq 'Verkehrszählstelle 0343932' filtert alle Objekte, die die Zeichenkette Verkehrszählstelle 0343932 im Attribut name enthalten
hinzufügen = alle Orte, die den Filter erfüllen
erweitern der Auswahl auf Things
Ergebnis ist weiter ein Punktlayer, jedoch mit nur noch mit den Punkten, die ein Thing haben
Die Attribute sind jetzt zusammengesetzt aus den Orten und den Things (erkennbar am Prefix)
Siehe auch Wiki-Dokumentation : die zweite Karte "eine Sensor-Sorte mit Things"

## Slide 4
Praktischer Teil 3: erstelle eine Karte mit „einem Sensor mit seinen Datenströmen"
https://iot.hamburg.de/v1.1/ über Layer - Datenquellenverwaltung - SensorThings - "Hamburg„ öffnen
Orte (als Entity-Typ) und Punkt (als Geometrietyp) auswählen und hinzufügen = alle Orte
Filter für die Einschränkung befüllen
  substringof('kehrsz',name) filtert alle Objekte, die die Zeichenkette kehrsz im Attribut name enthalten
  startswith(name,'Verkehrs') filtert alle Objekte, die mit der Zeichenkette Verkehrs im Attribut name beginnen
  name eq 'Verkehrszählstelle 0343932' filtert alle Objekte, die die Zeichenkette Verkehrszählstelle 0343932 im Attribut name enthalten
erweitern der Auswahl auf Thing
erweitern der Auswahl auf Datenstrom
Ergebnis ist weiter ein Punktlayer, jedoch mit nur noch genau einem Punkt mit (allen) Thing und allen Datenströmen
Sichten der Datenströme durch kategorisierte Darstellung nach „Thing_Datastream_description“
Siehe auch Wiki-Dokumentation : die dritte Karte "ein Sensor mit seinen Datenströmen"

## Slide 5
Praktischer Teil 4: "ein Sensor mit einem bestimmten Datenstrom und allen Werten aus einem Jahr"
https://iot.hamburg.de/v1.1/ über Layer - Datenquellenverwaltung - SensorThings - "Hamburg„ öffnen
Orte (als Entity-Typ) und Punkt (als Geometrietyp) auswählen und hinzufügen = alle Orte
Filter für die Einschränkung befüllen
  substringof('kehrsz',name) filtert alle Objekte, die die Zeichenkette kehrsz im Attribut name enthalten
  startswith(name,'Verkehrs') filtert alle Objekte, die mit der Zeichenkette Verkehrs im Attribut name beginnen
  name eq 'Verkehrszählstelle 0343932' filtert alle Objekte, die die Zeichenkette Verkehrszählstelle 0343932 im Attribut name enthalten
erweitern der Auswahl auf Thing
erweitern der Auswahl auf Datenstrom
Filtern auf substringof('Tag',name)
erweitern der Auswahl auf Beobachtungen (über Begrenzung nachdenken!)
Filtern auf year(resultTime) eq 2025
Ergebnis ist weiter ein Punktlayer, jedoch mit nur noch genau einem Punkt mit (allen) Thing und einem Datenstrom und allen Beobachtungen aus 2025
Siehe auch Wiki-Dokumentation : die vierte Karte "ein Sensor mit einem bestimmten Datenstrom und
allen Werten aus einem Jahr"

## Slide 6
Praktischer Teil 5: " das Diagramm zur vierten Karte"
https://iot.hamburg.de/v1.1/ über Layer - Datenquellenverwaltung - SensorThings - "Hamburg„ öffnen
Orte (als Entity-Typ) und Punkt (als Geometrietyp) auswählen und hinzufügen = alle Orte
Filter für die Einschränkung befüllen
  substringof('kehrsz',name) filtert alle Objekte, die die Zeichenkette kehrsz im Attribut name enthalten
  startswith(name,'Verkehrs') filtert alle Objekte, die mit der Zeichenkette Verkehrs im Attribut name beginnen
  name eq 'Verkehrszählstelle 0343932' filtert alle Objekte, die die Zeichenkette Verkehrszählstelle 0343932 im Attribut name enthalten
erweitern der Auswahl auf Thing
erweitern der Auswahl auf Datenstrom
Filtern auf substringof('Tag',name)
erweitern der Auswahl auf Beobachtungen (über Begrenzung nachdenken!)
Filtern auf year(resultTime) eq 2025
Ergebnis ist weiter ein Punktlayer, jedoch mit nur noch genau einem Punkt mit (allen) Thing und einem Datenstrom und allen Beobachtungen aus 2025
über Erweiterungen - Erweiterungen verwalten und installieren - Data Plotly installieren und Diagramm erstellen über result und resulttime
Siehe auch Wiki-Dokumentation : das Diagramm zur vierten Karte

## Slide 7
Praktischer Teil 6: " zeige alle Sensoren einer Art mit dem aktuellen Sensor-Wert"
https://iot.hamburg.de/v1.1/ über Layer - Datenquellenverwaltung - SensorThings - "Hamburg„ öffnen
Orte (als Entity-Typ) und Punkt (als Geometrietyp) auswählen und hinzufügen = alle Orte
Filter für die Entschränkung befüllen substringof('kehrsz',name) and substringof('uerschnitt',description)
erweitern der Auswahl auf Thing
erweitern der Auswahl auf Datenstrom
Filtern auf substringof(‚15',name)
erweitern der Auswahl auf Beobachtungen
Filtern auf Begrenzung=1 und Sortieren nach resultTime und Sortierung absteigend
Ergebnis ist ein Punktlayer mit dem aktuellen/letzten Wert des Datenstroms
Siehe auch Wiki-Dokumentation : zeige alle Sensoren einer Art mit dem aktuellen Sensor-Wert